## Slide 1
Андреева Юлия Леонидовна
Применение международных НДТ в области
охраны окружающей среды на промышленных предприятиях JTI в России

## Slide 2
JTI сегодня
40 000
  cотрудников (2)
364 офиса
25 фабрик готовых изделий
8 центров исследований и разработок
  5 фабрик по обработке сырья
  JTI – ведущая международная табачная компания со штаб-квартирой в Женеве
  Материнская компания – JT Group расположена в Токио
  Сотрудники JTI работают в 70 странах мира
  JTI – лидер продаж на российском рынке (1)
  (1) Nielsen Russia
  (2) Приблизительно

## Slide 3
Основные направления деятельности
Природные ресурсы
Энергия и выбросы парниковых газов
Отходы
JTI долгосрочная экологическая программа

## Slide 4
Энергоэффективность и снижение выбросов парниковых газов
Охрана окружающей среды в JTI
Контекст
Растущие цены на энергоресурсы
Изменение климата
Внимание инвесторов к стабильности показателей
Экологический план компании
Снижение выбросов СО2
Снижение водопотребления и водоотведения
Управление отходами
Биоразнообразие
Выбросы
в тоннах
- 20%
Выбросы
на ед.
продукции
- 20%
2009
2020
2009
2020

## Slide 5
JTI: экологические показатели
Chart: Потребление воды (м3)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Water Withdrawal (m3) | 2328452.4749 | 2323128.7156 | 2358072.1884 | 2299059.2082 | 2302161.909 | 2267046.5358 | 2239481.5087 | 2180249.8007
Chart: Потребление энергии (GJ)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Energy Consumption (GJ) | 4815951.7255 | 4856386.9548 | 4919873.4358 | 4822411.8115 | 4743951.3821 | 4645001.3028 | 4489990.3522 | 4446513.5964
Chart: Общее количество отходов (тонн)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Total Waste Generated (tons) | 60816.749 | 56010.6885 | 56654.3326 | 50314.2585 | 47326.5094 | 49083.2595 | 45299.1106 | 45124.8209
Chart: Выбросы парниковых газов (т CO2)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Greenhouse Gas Emissions (tCO2e) | 362105.8311 | 360019.7894 | 346529.836 | 343582.8557 | 341035.0851 | 336356.908 | 331146.9861 | 313191
-14%
-8%
-6%
-26%

## Slide 6
Основные направления деятельности
Охрана окружающей среды на фабриках JTI в России
Повышение энергоэффективности
Снижение выбросов парниковых газов
Уменьшение интенсивности запаха
Очистка сточных вод
Переработка и повторное использование отходов
Волонтерские акции по уборке мусора, посадке деревьев
около $ 25 млн
JTI инвестировала
в экологические проекты на фабриках в России
за последние 6 лет

## Slide 7
Повышение энергоэффективности, снижение выбросов парниковых газов
Охрана окружающей среды на фабриках JTI в России
Когенерационная установка на фабрике «Дж. Т. И. Елец»
Снижение затрат на производство электроэнергии в 2-3 раза
Высокий КПД благодаря эффективному использованию первичного топлива:
    КПД когенерации – 88%
    КПД раздельного производства тепла и электричества – 53,5%
Надежность и бесперебойность энергоснабжения, круглосуточный контроль в режиме онлайн

## Slide 8
Повышение энергоэффективности, снижение выбросов парниковых газов
Охрана окружающей среды на фабриках JTI в России
Когенерационная установка на фабрике «Дж. Т. И. Елец»
В 2-3 раза меньше выбросов загрязняющих веществ, чем в традиционной генерации:
      углекислого газа
      окиси азота
      двуокиси серы
Снижение выбросов СО2 - 166 тонн в год
Эффективное использование тепла
Инвестиции: $ 8,3 млн

## Slide 9
Повышение энергоэффективности на фабрике «Петро»
Охрана окружающей среды на фабриках JTI в России
Общее потребление энергии снизилось на 15% за 2010-2017 гг.
Повторное использование тепла
Установка работает в помощь тепловому контуру (ГВС, отопление) и позволяет сберечь до 4% от общего энергопотребления фабрики
Светодиодное освещение Экономия: до 3% от общего энергопотребления фабрики
Модернизация котельной Экономия: до 1,5% от общего энергопотребления фабрики

## Slide 10
Очистные сооружения «Дж.Т.И. Елец»
Очистные сооружения построены в период строительства фабрики: 1978 – 1981 гг.

## Slide 11
2010-2015 гг.
Модернизация очистных сооружений
Произведен ремонт распределительной чаши первичных отстойников
Построена станция механической очистки стока
Построена станция обезвоживания сырого осадка
Проведён капитальный ремонт насосной станции перекачки сырого осадка на фильтр-пресса с заменой оборудования
Инвестиции в проект:
более $ 2 млн за 6 лет
Модернизированы аэрационные установки
Проведен капитальный ремонт административно-бытового корпуса очистных сооружений
Установлено новое лабораторное оборудования для автоматического контроля состава сточных вод

## Slide 12
Очистка сточных вод на фабрике «Петро»
Охрана окружающей среды на фабриках JTI в России
Современные системы очистки производственных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков
Тип очистки: биологический, химический
Производительность: - производственные стоки 120 куб. м в сутки - хозяйственно-бытовые стоки склада 10 куб. м в сутки
Ливневые стоки: - производство – 10 куб. м в сутки - склад – 15 куб. м в сутки
Инвестиции в модернизацию: $ 5 млн

## Slide 13
Уменьшение интенсивности запаха на фабрике «Петро»
Охрана окружающей среды на фабриках JTI в России
Установлена современная система биологических и химических фильтров для очистки выбросов в атмосферу. Производительность: 56 000 куб. м в час Три ступени очистки Инвестиции: $ 2,5 млн.
Установлена инновационная технология Aerox для нетепловой плазменной очистки воздуха, поступающего в атмосферу (два комплекса). Производительность: - комплекс № 1 – 23 000 куб. м в час; - комплекс № 2 – 120 000 куб. м в час.
Инвестиции: 2,3 млн долларов США. За эту технологию фабрика «Петро» признана одним из самых экологически ответственных предприятий города в рамках конкурса, организованного в 2016 году Санкт-Петербургской международной бизнес-ассоциацией и Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города.

## Slide 14
Управление отходами на фабрике «Петро»
Охрана окружающей среды на фабриках JTI в России
Сбор и утилизация табачной пыли - удобрения
Ацетатное волокно и брак фильтропалочек – набивка для мебели, линолеум, теплоизоляция
Отходы полиэтилена, полипропилена – сырье для повторного производства пластика
Бумага – повторное производство
Древесина (сломанные паллеты) – ремонт и вторичное использование
На 30%
снизилось количество образуемых отходов за 8 лет
70%
отходов перерабатывается

## Slide 15
Создание инфраструктуры раздельного сбора отходов населения в г. Елец (бумаги и пластика)
Охрана окружающей среды на фабриках JTI в России
      15 точек
      (50 контейнеров)

## Slide 16
Устранение свалки отходов в г. Елец
Охрана окружающей среды на фабриках JTI в России
Что сделано:
    Уборка и вывоз мусора и покрытие 6 000 кв. м поверхности грунтом;
    Установка защитных блоков, организация видеонаблюдения и предупреждающих знаков на территории бывшей свалки.

## Slide 17
Волонтерские акции
Охрана окружающей среды на фабриках JTI в России
Волонтерские акции по уборке мусора на пляжах и парках проводятся с 2011 года
50,5 тонн мусора собрали сотрудники всех фабрик JTI в России
Посадка деревьев: аллея из 48 кленов в Санкт-Петербурге
Участники: сотрудники с родственниками и друзьями

## Slide 18
Забота об экологии –
наше общее дело
и ответственность
каждого

## Slide 19
Инициативность Открытость Совершенствование